ООО «ДорРем» производит закупку рельсов Р65 для ремонта жд путей по заключенным контрактам, исполнение январь-апрель 2020 года.:

Требования:

Рельсы железнодорожные новые Р65 ДТ350 и/или ОТ350, ГОСТ Р 51685-2013,

Длина 12,5 метров,

Обязательно наличие с болтовыми отверстиями по схеме 2/2,

Общее количество рельсов - 700,704 тн.

Год выпуска рельсов - не ранее 2019 года .

Обязательные требования к сопроводительным документам о качестве:

Сертификат или декларации о соответствии, паспорта качества (на партию продукции) на соответствие требованиями  ГОСТ Р 51685-2013 и требованиям Технического регламента  ТР ТС 003/2011 «О безопасности инфраструктуры железнодорожного транспорта», утвержденным Решением Комиссии Таможенного союза от 15 июля 2011 г. № 710;

ВНИМАНИЕ: номера плавок в предоставляемых паспортах должны соответствовать номерам плавок, нанесенным на шейке рельсов.

Рассматриваем предложения любого количества рельсов (частичные поставки) в пределах указанного лимита.

Для поставщиков в центральном регионе, в коммерческом предложении просим указать цены с доставкой автомобильным или жд транспортом на склад предприятия:

- адрес авто: Владимирская обл, Александровский р-н, пгт Балакирево, ул. Заводская д. 10.

- жд доставка ст. Балакирево, Северной жд., код 313304.

Для географически удаленных поставщиков просим сообщить цены на складе поставщика с указанием местонахождения склада.

тел +7 (905) 538-81-55; +7 (926) 902 04 37

ademin3333@gmail.com;  aa@ooodorrem.ru

http://ooodorrem.ru/